## Slide 1: Kontrol Sistemleri ve PID Kontrolcü Tasarımı
Sıfırdan STM32CubeIDE ve HAL Lib. ile STM32 Programlama

## Slide 2: Kontrol Teorisi
Kontrol teorisi, dinamik sistemlerin kontrolü ile ilgilenen bir matematik alt alanıdır.
Kontrol teorisi içerisindeki iki ana problem; kontrol edilecek sistemi doğru modellemek ve bu modele uygun, fiziksel gerçeklerle örtüşecek kontrolcü tasarımını gerçekleştirmektir.

## Slide 3: Kontrol Sistemleri
Kontrol sistemleri, kontrol edilecek sistemin(Plant) davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak yöneten ve yönlendiren sistemlerdir(Controller).
Plant
Controller
Output
Control
Signal

## Slide 4: Açık Çevrim Kontrol Open Loop Control
Açık çevrim kontrole örnek step motorlar ile açı kontrolüdür.
Step Motor
Motor Driver
Output (Angle)
Control
Signal
Input (Angle)

## Slide 5: Kapalı Çevrim Kontrol Closed Loop Control
Kapalı çevrim kontrole örnek DC motorlar ile hız kontrolüdür.
DC Motor
Motor Driver
Output (Speed)
Control
Signal
Input (Speed)
+
Feedback
Signal
Error Signal

## Slide 6: Örnek Kontrol Sistemleri
Döner kanatlı hava araçları için açı kontrolü
Hassas sıcaklık kontrolü
Kilitlenme karşıtı frenleme sistemi (ABS)
Hız kontrolü

## Slide 7: Örnek Kontrol Sistemi Sıcaklık Kontrolü-Plant
Plant bir oda, sistem, cisim olabilir
Heater normal bir rezistans olabilir
Temperature Sensör NTC tarzı basit bir sıcaklık sensörü olabilir
Plant
Heater
Temp. S.

## Slide 8: Örnek Kontrol Sistemi Sıcaklık Kontrolü-Kontrolcü
Controller bir elektronik kart, sistem olabilir
Ref kullanıcının ayarladığı sıcaklık noktasıdır
Temp. S. Girişi mevcut ölçülen sıcaklık değeridir
Output ısıtıcının sürüldüğü aktüatörü tetikler. Bu yapı röle, MOSFET gibi bir güç sürücü olabilir.
Controller
ADC 1
ADC 2
IO 1
Ref
Temp. S.
Actuator
Output

## Slide 9: Örnek Kontrol Sistemi Sıcaklık Kontrolü-İşlemci
Kontrol algoritması ve kontrol sinyali sisteme göre değişkenlik gösterebilir
Kontrolcü bulanık, aç/kapa veya PID kontrolcü vs. olabilir
Kontrol sinyali PWM, analog veya dijital değer olabilir
Ref
Temp. S.
+
Control Algorithm
Control Signal

## Slide 10: PID Kontrolcü Blok Şeması
Kapalı çevrim, hata sinyalinden beslenen bir doğrusal kontrolcü
Error
Proportional
Integral
Derivative
+
Output

## Slide 11: PID Kontrolcü Detaylandırılmış Blok Şeması
Error
+
Output

## Slide 12: PID Kontrolcü C Kodu

## Slide 13: PID Kontrolcü C Kodu-Önemli Noktalar
Limit
Limit
Parametrik
OOP benzeri olmalı